ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1 | Общая длина | 6450 мм |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общая ширина По внешней кромке колеса | 2490 мм |
| 3 | Ширина погрузочного ковша | 2543 мм |
| 4 | Высота по верху кабины | 3120 мм |
| 5 | Высота по верху стрелы экскаватора | 3602 ±20 мм |
| 6 | Колесная база | 2335±10 мм |
| 7 | Ширина колеи | 2139 ±10 мм |
| Технические характеристики погрузчика |
| 1 | Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
| 2 | Эксплуатационная масса | 10500 кг |
| 3 | Объем погрузочного ковша | 1.2 м³ |
| 4 | Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o ) | 3050±50 мм |
| 5 | Дальность разгрузки | 870±20 мм |
| 6 | Радиус поворота | Кромка шины | 5750±50 мм |
| Технические характеристики экскаватора |
| 1 | Номинальный объем | 0,3 м³ |
| 2 | Макс. Глубина копания | 3820±20 мм |
| 3 | Макс. Радиус копания | 5345±20 мм |
| 4 | Макс. Высота погрузки | 3740±20 мм |
| 5 | Макс. Усилие копания | 5100 кгc |
| 6 | Макс. Высота копания | 5470 ±20 мм |
| 7 | Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220 кг |
| 8 | Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4970±20 мм |
| 9 | Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4983±20 мм |
| 10 | Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 6680±20 мм |
| Двигатель |
| 1 | Модель | WEICHAI WP4G95E221 |
| 2 | Охлаждение | Водяное охлаждение |
| 3 | Мощность | 70 кВт |
| 4 | Рабочий объем | 4,5 л |
| 5 | Номинальные обороты | 2200 об/мин |
| 6 | Максимальный крутящий момент | 400 Н∙м |
| 7 | Производитель | WEICHAI |
| Силовой агрегат |
| 1 | Гидротрансформатор | Модель | YJ320 |
|  |  | Тип охлаждение | Гидроохлаждение |
| 2 | Коробка передачи | Модель | ZL30Y |
|  |  | Тип | Гидросинхронный, переключение передач с механическим управлением |
| 3 | Мост | Модель | CARRARO 26.32/26.43M |
|  |  | Тип | Двухконтурная гидравлическая с фрикционными тормозными механизмами в масляной ванне |
| 4 | Количество передач |  | Вперед-4; Назад- 4 |
| 5 | Максимальная скорость км/ч | 36 км/ч |
| 6 | Шины | 16.9-28 |
| Гидросистема |
| 1 | Производительность насоса | 176 л/мин |
| 2 | Давление гидронасоса | 320 bar |
| 3 | Модель насоса | HENGLI HP3V80 |
| Навесное оборудование (Гидромолот) |
| 1 | Диаметр рабочего инструмента | 68-70 мм |
| 2 | Рабочее давление | 11-14 МПа |
| 3 | Частота ударов | 500-900 |
| 4 | Поток масла | 25-45 л/мин |
| 5 | Кинетическая энергия | 49 КН |
| Заправочные ёмкости |
| 1 | Гидробак | 130 л |
| 2 | Топливный бак | 130 л |

| Кондиционер | Имеется; Механическое управление |
| --- | --- |
| Коробка передач | SHANMON |
| Мост | CARRARO |
| Гидронасос | HENGLI |
| Инфлектор и приоритетный клапан | Jining Eaton |
| Система стабилизация | CPC (SRS/Ride Соntrol) |